变压器   学案

- 变压器的结构与原理

阅读教材，了解变压器结构；结合《电磁感应》一章中所学知识，分析变压器基本工作原理

（1）变压器主要由                 、                      、

构成

（2）变压器的工作原理是：当原线圈上加              时，原线圈中的电流在

中激发出                  ，该                     穿过原线圈也穿过副线圈，在原、

副线圈中都产生

（3）变压器工作时的能量转化是

2.变压器的电压与匝数的关系

- 观察实验，根据实验结果分析电压与匝数的关系

（2）理想变压器的特点：                、

- 理想变压器电压与匝数的关系：

2.变压器的电流与匝数的关系

- 观察实验，分析变压器输入功率与输出功率的关系：

- 推导理想变压器电流与匝数的关系：

（3）在变压器中，匝数较多的线圈电压        ，电流        ，可以用

导线绕制；匝数较少的线圈电压       ，电流       ，应该用       的导线绕制

3.电压互感器和电流互感器

- 电压互感器

电压互感器是一种        变压器，可用来测较大的          ，画出其在电路中的连接方式

电流互感器是一种        变压器，可用来测较大的          ，画出其在电路中的连接方式

4.巩固训练

例１：一理想变压器原线圈接交流电源、副线圈接电阻，下列哪些方法可使输入功率增加为原来的2倍   （       ）

A.副线圈匝数增加为原来的2倍

B.原线圈匝数增加为原来的2倍

C.负载电阻变为原来的2倍

D.副线圈匝数和负载电阻均变为原来的2倍

例２.用理想变压器给负载R供电，下列哪些办法可以减小变压器原线圈中的电流（     ）

A．增加原线圈的匝数

B．增加副线圈的匝数

C．减小负载电阻R的数值

D．增加负载电阻R的数值

例３.理想变压器的原线圈接高电压，变压后接用电器，线路电阻不计。S原来闭合，且R1=R2，现将S断开，那么交流电压表的示数U、交流电流表的示数I 和用电器上R1的功率P1将分别是：（    ）

A. U 增大、I 增大、P1 增大

B. U 不变、I 减小、P1 增大

C. U 减小、I 减小、P1  减小

D. U 不变、I 减小、P1 不变

例4：如图所示，一理想变压器原、副线圈的匝数比为n1：n2=3：1，有四只相同的灯泡连入电路中，若灯泡L2、L3、L4均能正常发光，则灯泡L1  （     ）

A、也能正常发光

B、较另三个灯暗些

C、将会烧坏

D、不能确定